VERSLAG BORINGEN & OPMETINGEN PUNT VAN REIDE 17/1/2015

Boring 1 – locatie: bij gebouwtje; GPS-coördinaten 	53° 18’’ 385’

7°  5’’  828’

| maaiveld – diepte | beschrijving lagen | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| tot - 0,50 | puinbroekjes, mortelresten | naar beneden toe lichter; uitsluitend geroerde grond |
| op – 1.20 | puin en relatief veel water | poor stuit op harde laag; fundamenten? |

Boring 2 - locatie: bij gebouwtje; GPS-coördinaten 	53°18’’ 392

7°  5’’ ’843’

| maaiveld – diepte | beschrijving lagen | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| op ca. – 0,60/0,70 | skeletresten | locatie kerkhof? - skeletrest meegenomen |
| tot - 1,20 – 1,30 | vette klei en puin; gelig met organische resten | geroerde grond |
| tot - 1,50 | donkerder kleur + gelig en puin | idem |
| - 2,20 | wadafzetting | met guts gemakkelijk naar deze diepte |
| - 2,35 | vanaf hier gelaagd: afwisselend klei en veen; meer klei dan veen | idem |
| - 2,50 | vanaf hier donkerder, humeus, richting veen | idem |
| - 2,70 | klei met onderaan veenlaagje (na ca.. 2,50 m. donkerder van kleur; humeus, richting veen) | idem; monster meegenomen: veenbrok |
| tot - 2,85 | vanaf hier veen; even hierboven laagje van ca. 10 -15 cm pure klei; scherpe scheiding |  |
| na - 2,85 | veen met daaronder donkere, zeer taaie klei |  |
| -3,60 - - 3,70 | veen met veel klei |  |
| naar - 3,95 | vette klei, nog steeds met organisch materiaal; resten rietveen | monster meegenomen |

Maten gebouwtje:

baksteen met betonnen dak

- totale lengte en breedte vierkante deel 2,93 x 2,93 m.; voorts nog twee incomplete, soortgelijke vakken van – waarschijnlijk – zelfde afmetingen

- maten ‘mangat’: 0,52 x 0,52 m.

- hoogte boven maaiveld 1,00 m. incl. dak

- dubbelsteens muren

aantekeningen: Albert Buursma